## Slide 1: Matteo Insarauto a.a. 2021-2022
Sviluppo di un processore di dinamica ottimizzato per cordofoni come plugin VST

## Slide 2: Perché un compressore?
Necessità di un sound con le seguenti caratteristiche:
Transienti, in particolare ghost note, in risalto
Leggera saturazione, per un analog feeling
Altra feature importante:
Pochi parametri utente, ma buoni
1/9

## Slide 3: Cos’è un compressore?
Sistema non lineare tempo variante
Riduce l’intensità sonora quando supera una certa soglia
2/9

## Slide 4
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Il prototipo: feedforward, auto A/R
3/9
Sviluppato in Matlab
Transient detection: inviluppo e transient factor
Gain computer: calcola il segnale di gain reduction
Auto attack/release filter:
Elimina distorsioni
Modula i tempi di azione del compressore
Gain control: applica gain reduction e makeup gain
Soft clip: distorsione non lineare
Limita morbidamente le ampiezze in [-1,1]

## Slide 5
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Transient detection
Crest factor :
CoBE: Calcolato con RMS follower o peak follower
CoBE filtrato con butterworth passa alto, con taglio a 25 hZ
Entrambi vengono scalati in [1,6]:
4/9

## Slide 6
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Auto attack/release filter
Smoothing filter
Branching filter:
Costanti temporali calcolate tramite transient factor e sensitivity, a partire da valori massimi e minimi hard coded
Instrument determina i tempi massimi e minimi hard-coded
Sensitivity:
Modula tra i tempi massimi e minimi
Varia l’effetto del transient factor
Riduce i tempi base ricavati
5/9

## Slide 7
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Feature secondarie
6/9
Parametri di compressione impliciti:
Ratio Mappa lineare in funzione di Compression
Threshold Negative Gompertz in funzione di Compression
Auto Knee: calcolo automatico basato su una stima filtrata (con t = 40ms) della gain reduction

## Slide 8
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Sviluppo del plugin
7/9
Sviluppato in C++ con Projucer (framework JUCE)
DSP: porting del prototipo
UI: sviluppata con tool apposito, più qualche override
Tre gruppi funzionali:
Compressione
Sensibilità ai transienti
Compensazione e saturazione
Classe Meter, con timer, connessa alla variabile atomica contenente i massimi dei buffer pre-clip

## Slide 9
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Test sul prototipo
Test dei transient factor su segnali limite
8/9

## Slide 10
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Test sul prototipo (2/3)
Test delle feature su sample di chitarra e basso
9/11
CoBE RMS
CoBE Peak

## Slide 11
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Test sul prototipo (3/3)
10/11
Crest Factor
Basso (Crest e CoBE Peak)

## Slide 12
LIM: Laboratorio di Informatica Musicale
www.lim.di.unimi.it
Valutazione
9/9
Questionario:
2 domande per la profilazione del campione
3 domande per la performance delle funzionalità principali
Risultati:
2 profili di utenza più rilevanti (inesperto ed esperto)
Numero di parametri 
Sensibilità ai transienti 
Soluzione per il sound «analogico»  (con qualche incertezza)
In conclusione risultati soddisfacenti
Cosa migliorare?
Saturazione del suono
Supporto per basso
https://github.com/insarcar/funkyduck
GRAZIE!